OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup platformy sprzętowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa (backup) systemów informatycznych zawierającej sprzęt i oprogramowanie kompatybilne z używanym obecnie przez Zamawiającego platformami wirtualizacyjnymi. Zakup jest realizowany na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

- Serwer typ I :

| L.p. | Komponent | Wymagania/Parametry | Wymagania/Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa o wysokości 2U z możliwością instalacji 12 dysków typu HotPlug, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie RACK i możliwością wysuwania do celów serwisowych |  |
|  | Procesor | 2 procesory, min. 8 rdzeni każdy i taktowaniu min. 2 GHz |  |
|  | Pamięć RAM | 512GB RAM(16*32GB pamięci RDIMM, 2666MT/s w modułach dwubankowych) |  |
|  | Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera |  |
|  | Pamięć | 2 moduły SD 64GB do inicjalizacji systemu, 2 dyski 512 GB SSD w układzie RAID1 |  |
|  | Kontroler macierzowy | Sprzętowy |  |
|  | Karta sieciowa | - 2 porty 1Gb Ethernet - dwuportowa karta 10Gb - 10Base-T - dwuportowa karta iSCSI 10GB SFP+ |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
|  | Napęd dysków optycznych | Napęd zewnętrzny USB DVD+/-RW |  |
|  | Oprogramowanie | Windows Server 2019 STD – OEM bądź równoważny |  |
|  | Zasilanie | 2 redundantne zasilacze typu Hot-Plug ~230V zapewniające odpowiednią moc do poprawnego działania serwera |  |
|  | Gwarancja i serwis | Sprzęt fabrycznie nowy. Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, w przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Diagnostyka po zgłoszeniu awarii przeprowadzana w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. |  |

- Dostawa półki dyskowej do macierzy dyskowej:

| Półka dyskowa do macierzy dyskowej |
| --- |
| L.p. | Komponent | Wymagania | Wymagania/Parametry półki dyskowej do macierzy oferowanej przez Wykonawcę |
| 1. | Obudowa | Półka dyskowa musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Wysokość dostarczonej półki dyskowej nie może przekraczać 2U. |  |
| 2 | Pojemność półki | Półka dyskowa musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: - 24 dyski SAS, o prędkości obrotowej min. 10krpm i pojemności 1800 GB każdy; Półka musi być wyposażona w dwa redundantne moduły 12Gb/s SAS do komunikacji z posiadanymi przez zamawiającego kontrolerami macierzy NetApp E2800. |  |
| 3 | Osprzęt dodatkowy | Półka dyskowa zostanie dostarczona z kompletem okablowania tak, aby połączyć z posiadaną przez zamawiającego macierzą NetApp E2800 o numerze seryjnym 722017500108 wg. najlepszych praktyk – zaleceń producenta macierzy. |  |
| 4 | Wymagania | Dostarczona półka dyskowa musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta rynek polski i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Nie może w jakikolwiek sposób naruszać warunków gwarancji i serwisu posiadanego przez zamawiającego. |  |
| 5 | Gwarancja i serwis | W ramach gwarancji zamawiający otrzyma część zamienną w trybie następnego dnia roboczego wraz z usługą wymiany na miejscu. Zaproponowany serwis będzie tożsamy z obecnie posiadanym. Zamawiający wymaga dostępu do pomocy technicznej producenta oraz możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania związanego z oferowanym sprzętem. |  |

- Dostawa przełącznika zarządzanego SFP:

| Dostawa przełącznika zarządzanego SFP |
| --- |
| L.p. | Komponent | Wymagania | Wymagania/Parametry przełącznika zarządzanego SFP oferowanego przez Wykonawcę |
| 1. | Ilość portów | 12 x 10Gb SFP + |  |
| 2 | Przepustowość | 240 Gbps |  |
| 3 | Wkładki SFP | Kompatybilne moduły SFP dostarczone z przełącznikiem w ilości sztuk 12 10Gb SFP + |  |
| 4 | Standardy | IEEE 802.3ac, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, |  |

- Oprogramowanie

| Oprogramowanie |
| --- |
| L.p. | Komponent | Wymagania | Wymagania/Parametry oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę |
| 1 | System Operacyjny | Windows Server 2019 STD - 2 x 16 core – bądź równoważne |  |
| 2 | Licencje CAL | Windows Server 2019 - User CALs – 100 szt. – bądź równoważne |  |
| 3 | Konsola Zdalnego Zarządzania | iDRAC9 Enterprise – dla 3 serwerów DELL R540 – bądź równoważne |  |

Opis wymagań dla oprogramowania równoważnego.

Zamawiający określa równoważność oczekując dostarczenia produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających poniższe warunki równoważności.

- oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem Microsoft Windows Server. W przypadku Konsoli Zdalnego Zarządzania zamawiający oczekuje oprogramowania współpracującego z posiadanymi serwerami w sposób niezakłócony.

- oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowego Zamawiającego

- oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz gwarancji producentów oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego